DB3302

浙江省宁波市地方标准

DB3302/T XXX-XXX

港口水上交通气象条件等级

Level standards of weather condition

over water traffic in port area

xxxx - xx - xx发布

xxxx - xx - xx实施

宁波市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　术语和定义	1

3　港口水上交通气象条件等级划分	2

参考文献	4

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由宁波市气象局提出并归口。

本标准起草单位：宁波市气象服务中心、宁波海事局、宁波舟山港股份有限公司。

本标准主要起草人：卢晶晶，孔扬，薛国强，胡亚旦，郭建民，徐建红，王科，张杨春。

港口水上交通气象条件等级

范围

本标准规定了港口水上交通的气象灾害术语与定义和条件等级。

本标准适用于引航、航行、离靠泊等港口水上交通的气象服务。

本标准不适用于渔船码头和客运码头。

术语和定义

GB/T 28591、GB/T 33673、QX/T 416、QX/T 333界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 28591、GB/T 33673、QX/T 416、QX/T 333中的某些术语和定义。

风速 wind speed

单位时间内空气移动的水平距离。

以米每秒（m/s）为单位。

[GB/T 28591-2012，定义2.1]

风力 wind force

风的强度，气象上常用风级表示，国际上常用蒲福风级表示。

[GB/T 28591-2012，定义2.2]

平均风速 average wind speed

在给定时段内风速的平均值，本标准特指10分钟平均风速。

单位为米每秒（m/s），取一位小数。

改写QX/T 333-2016 ,定义3.4。

阵风风速 gust wind speed

在给定时间段内，瞬时风速的最大值，也称为极大风速。

在自动气象站中，风速的采样速率为每秒钟1次，瞬时风速为3秒钟的滑动平均值。

能见度 visibility

视力正常的人，在当时天气条件下，能够从天空背景中看到和辨认的目标物（黑色、大小适度）的最大水平距离；夜间是指中等强度的发光体能被看到和识别的最大水平距离。

视力正常的人其眼睛能察觉的最小亮度对比（对比阈值）为0.05。

[GB/T 33673-2017，定义2.1]

强对流天气 severe convective weather

大气中对流发展旺盛时天气的总称，多由中小尺度天气系统造成，且发生突然，变化剧烈，一般伴有雷电、对流性大风、短时强降水、冰雹、龙卷等一种或多种天气现象。

对流性大风 convective wind gust

由于大气强对流造成的地面阵性大风。若伴随雷暴、雷雨出现，亦称雷暴大风或雷雨大风。

[QX/T 416-2018，定义2.4]

# 港口水上交通气象条件等级划分

风力影响等级

风力对港口水上交通影响的等级划分见表1。

风力对港口水上交通影响的等级划分

| 级 别 | 风力 | 风速 m/s | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | Fa＜6级且Fg＜7级 | Wa＜10.8且Wg＜13.9 | 无明显影响 |
| Ⅱ | Fa为6级或Fg为7级 | 10.8≤Wa≤13.8或13.9≤Wg≤17.1 | 较小 |
| Ⅲ | Fa为7级或Fg为8级 | 13.9≤Wa≤15.5或17.2≤Wg≤20.7 | 较大 |
| Ⅳ | Fa≥7-8级或Fg≥9级 | Wa≥15.6或Wg≥20.8 | 重大 |
| 当根据平均风或根据阵风得出的影响等级不同时，以高级别为准。 注：Fa表示平均风速对应风力，Fg表示阵风风速对应风力；Wa表示平均风速，Wg表示阵风风速。 |

能见度影响等级

能见度对港口水上交通影响的等级划分见表2。

能见度对港口水上交通影响的等级划分

| 级 别 | 能见度 km | 能见度 n mile | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | V≥4.0 | V≥2.2 | 无明显影响 |
| Ⅱ | 2.0≤V＜4.0 | 1.1≤V＜2.2 | 较小 |
| Ⅲ | 1.0≤V<2.0 | 0.5≤V<1.1 | 一般 |
| Ⅳ | 0.5≤V<1.0 | 0.3≤V<0.5 | 较大 |
| Ⅴ | V<0.5 | V<0.3 | 重大 |

强对流天气影响等级

强对流天气对港口水上交通影响的等级划分见表3。

强对流对港口水上交通影响的等级划分

| 级 别 | 雷电情况或特殊天气 | 对流性大风 | 小时降水量 mm | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 一般雷电活动 | / | / | 较小 |
| Ⅱ | 较强雷电活动 | 7级 | ≥20 | 一般 |
| Ⅲ | 强雷电活动或出现直径＜3cm的冰雹 | 8级 | ≥40 | 较大 |
| Ⅳ | 强烈雷电活动，或出现直径≥3cm的冰雹，或出现龙卷 | ≥9级 | ≥60 | 重大 |
| 在判断强对流等级时，雷电、对流性大风、小时降水量三项指标之间是“或”的关系，若多项指标同时达到等级条件，以较高等级为准。 |

________________________________

参 考 文 献

[1] GB/T 12763.3-2007 海洋调查规范 第3部分：海洋气象观测

[2] GB/T 12763.2-2007 海洋调查规范 第2部分：海洋水文观测

[3] QX/T 47-2007 地面气象观测规范 第3部分：气象能见度观测

[4] QX/T 51-2007 地面气象观测规范 第7部分：风向和风速观测

[5] 中华人民共和国交通运输部. 水上交通管制办法. 2017年1月4日

[6] 中华人民共和国海事局. 中国沿海内河水域航行规则. 北京：人民交通出版社，2007

[7] 中华人民共和国港口法. 2003年6月28日